## Slide 1: Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в поселке Юбилейный
2021 год

## Slide 2: Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Юбилейный
Место расположения:
628251, Ханты-Мансийский АО-Югра, Советский район, территория поселка Юбилейный.

## Slide 3: Обоснование необходимости выполнения проекта
В поселке Юбилейный существует острая необходимость в обеспечении населения благоустроенными контейнерными площадками для сбора и вывоза ТКО. На сегодняшний день в поселке Юбилейный находится 14 мест (площадок) накопления ТКО, 13 из них не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Существующие площадки накопления ТКО не позволяют организовать раздельный сбор мусора по видам отходов.
Реализация проекта способствует созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а также недопущению предписаний со стороны контрольных органов.

## Slide 4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Обеспечение экологической безопасности.
Создание комфортной среды и благоприятных условий для проживания жителей поселения.
Повышение уровня внешнего благоустройства территории поселения.
Приведение существующих мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Цели проекта:

## Slide 5: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1.Обустройство площадок накопления ТКО на территории поселения;
2. Организация раздельного сбора ТКО;
Задачи проекта:

## Slide 6
Проект включает в себя:
Устройство оснований из песка
Устройство железобетонных плит площадью 12 м2
Устройство заграждений из готовых 3d металлических панелей высотой до 2 м
Описание проекта

## Slide 7
Реализация проекта позволит:
выполнить комплекс работ по обустройству контейнерных площадок для ТКО на территории поселка Юбилейный;
уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания контейнерных площадок;
обустроить 13 площадок для размещения контейнеров до 3 штук, что в свою очередь даст возможность внедрения раздельного сбора ТКО;
Привести в соответствие с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» существующие площадки сбора ТКО.
Ожидаемые результаты от реализации проекта

## Slide 8
Средства на содержание площадок накопления ТКО предусмотрены муниципальной программой «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский».
Описание дальнейшего развития проекта

## Slide 9: Улица Энтузиастов
Контейнер установлен в районе дома № 16
Контейнерная площадка установлена в районе дома № 9

## Slide 10: Улица Советская
Контейнерная площадка установлена в районе дома № 23
Контейнерная площадка установлена в районе дома № 12

## Slide 11: Улица Новоселов
Контейнер установлен в районе дома № 16
Контейнерная площадка установлена в районе дома № 12

## Slide 12: Улица Новая
Контейнерная площадка установлена в районе дом № 22
Контейнерная площадка установлена в районе дом № 17

## Slide 13: Улица Железнодорожная
Контейнерная площадка установлена в районе дом № 17
Контейнерная площадка установлена в районе дом № 17

## Slide 14: Схема расположения контейнерных площадок на территории п. Юбилейный

## Slide 15: Количество благополучателей
Все категории граждан, проживающие на территории поселка Юбилейный являются прямыми благополучателями при реализации проекта.
Количество прямых благополучателей составляет 811 человек

## Slide 16: Визуализация проекта

## Slide 17: Визуализация проекта

## Slide 18: Стоимость проекта Ведомость объемов работ
№ пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел №1. |  |  |  |  |  | 
1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  | 1000 м2 | 0,156 | ФЕР01-02-027-01 | 
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 | 0,468 | ФЕР27-04-001-01 | 
3 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 | 46,8 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 | 
4 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 100шт | 0,78 | ФЕР09-08-001-01 | 
5 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 4,9452 | ФССЦ-04.1.02.01-0006 | 
6 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  | 10шт | 6,5 | ФЕР09-08-002-05 | 
7 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 100 м3 | 0,2184 | ФЕР27-12-010-02 | 
8 | Комплект ограждения из 3D панелей и комплектом креплений, с учетом доставки |  | комплект | 13 | Прайс-лист | 
9 | Плита ПДН 2*6*0,14 м |  | 13шт | 1 | Прайс-лист | 
На обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов
в поселке Юбилейный

## Slide 19: Стоимость проекта Локальный сметный расчет

## Slide 20: Смета расходов по проекту
Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей
Прочие работы, услуги (код по бюджетной классификации 226), в том числе подробная детализация: | 615,93 | 263,98 | 879,91
1. Устройство оснований из песка, включая стоимость материалов | 42,31 | 18,13 | 60,44
2. Устройство железобетонных плит площадью 12 кв.метров, включая стоимость материалов | 247,66 | 106,14 | 353,80
3. Устройство заграждений из готовых 3d металлических панелей высотой до 2 м, включая стоимость материалов | 325,96 | 139,71 | 465,67